## RESIN GIPS

#### Περιγραφή

Υπέρσκληρη, υψηλής πυκνότητας συνθετική γύψος κολοβωμάτων, με ρητίνη. Τύπος IV, υψηλή ποιότητα κατά ISO 6873.

#### Ενδείξεις

Ιδανική για όλα τα είδη εργασιών κινητής και ακίνητης προσθετικής, στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, συνδυασμένες εργασίες με φρεζαριστά κλπ.

#### Πλεονεκτήματα

Η περιεχόμενη στην σύνθεση ρητίνη, εξασφαλίζει μία πολύ σκληρή και ομοιογενή επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή στην αποτριβή.

Συμβατή με όλα τα αποτυπωτικά υλικά.

Η χαμηλή διαστολή πήξης, έχει ως αποτέλεσμα την πολύ καλή και σταθερή απόδοση στις εφαρμογές.

Κόβεται εύκολα χωρίς να προσθέτει σκόνη στο περιβάλλον.

Έχει πολύ καλή ροή γι’ αυτό είναι πολύ εύκολη στην χρήση της.

Εξαιρετική αναπαραγωγιμότητα και απότομη πήξη.

#### Φυσικές ιδιότητες

Χρόνος εργασίας:	  7 min.

Αρχική πήξη:		9 min. (Τεστ Vicat

σύμφωνα με ISO 6873)

Τελική πήξη:		10 min. (Τεστ Vicat

σύμφωνα με ISO 6873)

Χρόνος πήξης:		30 min.

Διαστολή πήξης (2h):		0.10%

Αντοχή στην πίεση (1h):		 > 40 Ν / mm2

#### Οδηγίες χρήσεως

Αναλογία σκόνη/νερό:	100 g / 20 ml

Θερμοκρασία εργασίας:	20-23οC

Ανάμειξη:	μηχανικά σε κενό αέρος: 30 sec.

με το χέρι: 60 sec.

Προσθέστε την σκόνη στο απεσταγμένο νερό σύμφωνα με την συνιστώμενη αναλογία.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάμειξης, το μίγμα πρέπει να έχει καλή ρευστότητα και να ρέει με ευκολία μέσα στο αποτύπωμα με απαλή δόνηση.

Μετά 4 λεπτά, σταματήστε την δόνηση ώστε να επιτευχθεί μια καλή κρυσταλλοποίηση της γύψου.

Προφυλάξεις

1. - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία.

Να μην αναμειγνύετε το προϊόν σε δοχείο όπου έχει γίνει ανάμιξη πυροχωμάτων.

Χρησιμοποιείτε πάντα απεσταγμένο νερό για την ανάμειξη. Το κοινό νερό βρύσης μπορεί να επηρεάσει την ομαλή διαδικασία πήξης της γύψου, κάνοντας την πιο γρήγορη ή πιο αργή.

2. - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην εισπνέετε την σκόνη. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας .

Φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Να χειρίζεστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Ο χειρισμός αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.

Σε περίπτωση κατάποσης  συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος.

#### Αποθήκευση και λήξη

Η σταθερότητα του προϊόντος είναι 36 μήνες ανάλογα με την τήρηση των προϋποθέσεων αποθήκευσης (Σημείωση: η ημερομηνία λήξης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και πριν αυτή ανοιχτεί).

Αποθήκευση: Φυλάσσετε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία.

Μετά από κάθε χρήση, η συσκευασία πρέπει να σφραγίζεται ώστε να αποφευχθεί η προσρόφηση υγρασίας από το περιβάλλον.

#### Συσκευασία

Χρώμα  Βερικοκί

1107 – 120	Eco-pack 12Kg (6x2kg. Al bag)

##### Πρόσθετες πληροφορίες

Οι παρούσες οδηγίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και παρέχονται ενδεικτικά χωρίς να αποτελούν την όποια εγγύηση εκ μέρους της Protechno.