# NOVOSIL

Το NOVOSIL είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά για εξωστοματική χρήση. Πχ. Για την αναπαραγωγή με αντιγραφή της σύγκλεισης ή ενός λειτουργικού αποτυπώματος, κλειδιά για την κατασκευή τεχνητών ούλων, επισκευές οδοντοστοιχιών, εγκιβωτισμό αποτυπωμάτων, μπλοκάρισμα υποσκαφών, κλπ.

ΥΛΙΚΟ

Σιλικόνη πολυμερισμού συμπύκνωσης αποτελούμενη βασικά από οργανικά παράγωγα διμεθυλοπολυσιλοξάνης. Με σκληρυντικό παράγοντα σε μορφή πάστας ή ζελέ και καταλύτη σε υγρή μορφή.

Σκληρότητα Shore 80 +/-3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για το Novosil χρησιμοποιείστε τον κατάλληλο δοσομετρητή.

Σκληρυντή σε πάστα : NOVOPASTE , NOVOPASTE RAPID

Υγρό σκληρυντή : NOVOLIQUID

Σκληρυντή σε ζελέ : NOVOGEL

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΣΕ ΠΑΣΤΑ

Η δοσομετρημένη ποσότητα πρέπει να απλωθεί στην παλάμη του χεριού. Σχηματίζουμε το εντύπωμα του δοσομετρητή επάνω στην σιλικόνη και απλώνουμε ίση ποσότητα σε μήκος με το εντύπωμα από πάστα καταλύτη ή 10 σταγόνες υγρού καταλύτη για κάθε ποσότητα δοσομετρημένη

ΑΝΑΜΙΞΗ

Αναδιπλώστε την σιλικόνη και πλάστε το υλικό για 30 δευτερόλεπτα περίπου έως ότου επιτευχθεί μία ομοιογενής μάζα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Περίπου 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν έχουμε χρησιμοποιήσει περισσότερο ή λιγότερο καταλύτη ο χρόνος σκλήρυνσης θα είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος αντίστοιχα.

Η σκλήρυνση μπορεί να επιταχυνθεί επίσης από παρατεταμένη ανάμιξη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η σιλικόνη διατηρείται για τουλάχιστον 24 μήνες εφόσον αποθηκευθεί μεταξύ 15 και 23 oC και σχετική υγρασία 50%.

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στο δοχείο συσκευασίας.