# NOVOtray

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενδείξεις

Για την κατασκευή Ατομικών Δισκαρίων Αποτύπωσης

### Υλικό

Αυτοπολυμεριζόμενο πολυμεθακρυλικό πολυμερές με μονομερές.

Σε αποχρώσεις : Μπλε (Β), Λευκό (W), Πράσινο (G), Κόκκινο (Re), Κίτρινο (Y), Διάφανο (C).

### Ιδιότητες

Εύκολο στον χειρισμό και την κατεργασία, προσαρμόζεται με μεγάλη ακρίβεια (δεν ανασηκώνεται από το εκμαγείο).

### Διαδικασία

Αναλογία Μίξης : περίπου 4 μέρη σκόνης με 1 μέρος υγρού κατά βάρος.

Για το Διάφανο Novotray η αναλογία ανάμιξης είναι : 2,5 μέρη σκόνης με 1 μέρος υγρού κατά βατός.

Στην πράξη μπορείτε να τοποθετήσετε την απαραίτητη ποσότητα υγρού σε ένα δοχείο ανάμιξης και ακολούθως προσθέτετε σκόνη μέχρι την πλήρη απορρόφηση του υγρού. Ανακατεύετε καλά με μια σπάθη ανάμιξης και το μίγμα είναι έτοιμο για τοποθέτηση.

Ο χρόνος πολυμερισμού είναι 8 περίπου λεπτά. Μπορείτε να τροχίσετε το δισκάριο αμέσως μετά εάν χρειάζεται.